## Номенклатура насосов изготовляемых на ПП «Каховский Сельхозагрегат»

по состоянию на  01.12.2017 г.

| № | Параметры и техническая характеристика насосов | Электронасосы центробежные моноблочные |
| --- | --- | --- |
|  |  | для пищевых продуктов (молоко; безалкогольные напитки; ликеро-водочные изделия; фруктовые, овощные соки и т.п.) |
| п/п |  | Я9.ОНЦ-1 | Я9.ОНЦ-2 | Я9.ОНЦ-4 | Я9.ОНЦ-5 | Я9.ОНЦ-6 | Я9.ОНЦ-7 |
| 1. | Подача, м3/ч, не менее | 30 | 30 | 10 | 15 | 4 | 6,3 |
| 2. | Напор м.вод.ст. | 30 | 55 | 20 | 20 | 12,5 | 12,5 |
| 3. | Температура перекачиваемой жидкости, С0 | 5о…120оС | 5о…120оС | 5о…120оС | 5о…120оС | 5о…120оС | 5о…120оС |
| 4. | Материал деталей соприкасающихся с перекачиваемым продуктом | Сталь коррозионно-стойкая пищевая 12Х18Н9Т |
| 5. | Материал деталей уплотнения | Сталь 40Х13, фторопластовая композиция Ф4К20, фторопласт Ф4С |
| 6. | Диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |
|  | входного патрубка | 68 | 68 | 45 | 45 | 34 | 34 |
|  | напорного патрубка | 50 | 50 | 35 | 35 | 34 | 34 |
|  | рабочего колеса | 170 | 210 | 130 | 136 | 120 | 120 |
| 7. | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |  |
|  | длина, мм | 710 | 810 | 550 | 550 | 410 | 410 |
|  | ширина, мм | 300 | 370 | 265 | 265 | 200 | 200 |
|  | высота, мм | 400 | 515 | 350 | 350 | 300 | 300 |
|  | масса, кг | 92 | 165 | 26 | 28 | 13 | 13 |
| 8. | Электродвигатель: |  |  |  |  |  |  |
|  | N, кВт. | 5,5 | 11 | 1,5 | 2,2 | 0,37 | 0,55 |
|  | n, мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 (220) | 380 (220) |
|  | серия | АИР 100 L2 | АИР 132 М2 | АИР 80 А2 | АИР 80 В2 | АИР 63 А2 | АИР 63 В2 |
|  | исполнение фланец/лапа | 1М 2081 | 1М 2081 | 1М 2081 | 1М 2081 | 1М 2081 | 1М 2081 |
|  | исполнение фланец |  |  | 1М 3081 | 1М 3081 | 1М 3081 | 1М 3081 |
|  | диаметр центрального буртика фланца, мм | 180 | 250 | 130 | 130 | 110 | 110 |
|  | диаметр вала, мм | 28 | 38 | 22 | 22 | - | - |
|  | вылет вала, мм | 60 | 80 | 50 | 50 | - | - |
|  | *Цена, грн.(с НДС) |  |  |  |  |  |  |

74800 Херсонская область, г. Каховка,   ул.Мелитопольская, 83Б,     тел/факс 05536-2-11-87 моб.0505631674

e-mail: ppsa@ukr.net	моб.0953095771